МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 14 мая 2012 г. N 504

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ИЗОЛЯТОРОВ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утвердить прилагаемые Требования к техническим заданиям на проектирование изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации.

И.о. Министра

генерал армии

Р. НУРГАЛИЕВ

Приложение

к приказу МВД России

от 14.05.2012 N 504

ТРЕБОВАНИЯ

к техническим заданиям на проектирование изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации

1. Требования к техническим заданиям на проектирование изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации разработаны для использования при подготовке технических заданий на проектирование изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации<1> при их строительстве, реконструкции, а также техническом переоснащении зданий и помещений, предназначенных для размещения и функционирования ИВС.

--------------------------------

<1> Далее - "ИВС".

2. При подготовке технических заданий на проектирование ИВС должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов МВД России, в том числе ведомственных строительных норм и регламентов, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных документов по вопросам архитектуры и строительства в Российской Федерации с учетом географического расположения и климатических условий.

3. В техническом задании должны содержаться следующие разделы<1>:

--------------------------------

<1> При реконструкции объектов ИВС, а также проектировании помещений в зданиях иного назначения для размещения и функционирования в них ИВС в техническом задании указываются требования в отношении тех объектов, которые подлежат реконструкции.

3.1. Требования к составу объектов ИВС, размещаемых на основной и прилегающей территориях.

3.2. Требования к составу, площади и расположению помещений ИВС.

3.3. Требования к инженерно-технической укрепленности и оснащенности ИВС.

3.4. Требования к составу технических средств охраны и конвоирования в ИВС.

4. В разделе "Требования к составу объектов ИВС, размещаемых на основной и прилегающей территориях" следует предусматривать:

4.1. Здание для содержания подозреваемых и обвиняемых, контрольно-пропускной пункт, гараж-стоянку для оперативно-служебного транспорта, ограждающие сооружения с охранно-тревожной сигнализацией, мусоросборник.

4.2. Наружное освещение, подъездные автомобильные дороги, стоянки для размещения транспортных средств посетителей, благоустройство территории и малые архитектурные формы.

5. В разделе "Требования к составу, площади и расположению помещений ИВС" при подготовке технических заданий на проектирование должен быть предусмотрен следующий перечень помещений: камеры и карцеры, кабинеты следователя и адвоката, комнаты свиданий и опознания, санпропускник с раздевальной комнатой, дезинфекционная камера, душевые с открытыми кабинами, медицинская часть, медицинский изолятор, комната для подогрева пищи и мытья посуды, кладовые, прогулочные дворы, комнаты личного состава ИВС, комнаты дежурного по ИВС, контрольно-пропускного пункта, комнаты для хранения оружия, боеприпасов и спецсредств, комнаты для чистки оружия, иные помещения, с учетом следующих требований:

5.1. Обеспечения содержания и изоляции подозреваемых и обвиняемых, проведения следственных и разыскных мероприятий, а также поддержания бытовых условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, с соблюдением санитарно-гигиенических норм по освещенности, отоплению, воздухообмену, инсоляции, водоснабжению, канализации, уровню вибрации, пожарной безопасности и иным параметрам; создания необходимых условий для несения службы личным составом, исключающих возникновение чрезвычайных происшествий.

5.2. Удаленности от основного ограждения, от жилых, общественных, производственных и прочих объектов (в зависимости от этажности вновь сооружаемых зданий ИВС).

5.3. Соблюдения установленных норм площади на одного содержащегося.

5.4. Обеспечения прохода лиц, прибывших на свидание, только в помещения для проведения свиданий и исключения возможности их прохода в иные помещения.

5.5. Оборудования здания ИВС режимными изделиями с целью исключения встречных потоков конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, следователей и адвокатов, персонала ИВС.

5.6. Размещения помещений медицинской части в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, оснащения установленными инвентарем и инструментарием.

5.7. Обеспечения звуковой и визуальной изоляции помещений камер и карцеров ИВС от территории, прилегающей к режимной и хозяйственной зонам.

5.8. Оснащения комнаты для подогрева пищи и мытья посуды из расчета гарантированного трехразового питания всех подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ИВС, с обеспечением условий для подогрева и хранения пищи, мытья и хранения посуды.

5.9. Размещения и оснащения помещений для личного состава ИВС в соответствии с имеющейся штатной численностью личного состава.

6. В разделе "Требования к инженерно-технической укрепленности и оснащенности ИВС" следует предусматривать:

6.1. Основное ограждение и ограждение запретной зоны, а также противопобеговые заграждения, средства охранной и тревожной сигнализации, видеонаблюдение, противотаранные средства и режимные изделия.

6.2. Резервирование горячего водоснабжения в помещениях медицинской части, санпропускнике и комнате для подогрева пищи и мытья посуды.

6.3. Расположение фидерной трансформаторной подстанции вне территории режимной зоны ИВС и резервной электростанции с агрегатом бесперебойного питания для электроприемников особой группы I категории (устройств охранной и пожарной сигнализации, средств оперативной связи и сигнализации), электроприемников I категории (аварийного освещения режимных помещений, пожарных насосов, охранного освещения).

6.4. Дежурное, рабочее и аварийное освещение во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием подозреваемых и обвиняемых, в комнате дежурного по ИВС, кабинете начальника ИВС, в комнатах дежурных сотрудников, на контрольно-пропускном пункте, комнатах хранения оружия, боеприпасов и специальных средств, чистки оружия, хранения средств защиты и связи, личного состава, в шлюзе для осмотра и пропуска автотранспорта, в пропускном коридоре.

6.5. Автоматическую пожарную сигнализацию и средства общей диспетчеризации инженерных систем комплекса зданий и сооружений ИВС.

7. В разделе "Требования к составу технических средств охраны и конвоирования в ИВС" следует предусматривать:

7.1. Системы связи и сигнализации ИВС с резервированием электроснабжения от источников бесперебойного электропитания: городскую телефонную, факсимильную и административно-хозяйственную телефонную связь, оперативную радиосвязь, компьютеризированную систему передачи данных, а также вызывную сигнализацию (световую и звуковую) в помещениях камер, карцеров, медицинской части, в кабинетах следователей и адвокатов, приемник тревожной сигнализации в помещении дежурного по ИВС и извещателей тревожной сигнализации на всех внутренних постах, в камерных блоках, на путях конвоирования подозреваемых и обвиняемых, на посту у прогулочных дворов, в служебных кабинетах и медицинской части.

7.2. Радиофикацию и систему коллективного приема телевидения.